MIDI метроном

(на базе прибора "МидиКонт 81", v.1)

Диапазон 40-240 bmp

Кнопка 1 совмещенная с колесом регулировки темпа (энкодером).  Выполняет две функции:

- «Старт/стоп» внешнего секвенсора или "Вкл/выкл" клика

- Переход в состояние ввода режима работы устройства.

Кнопка 2 «Темп грубо»

Шаг регулировки 10 bmp (режим «Темп грубо»), 1  bmp - "Точно".

Колесо ввода темпа

2 выхода MIDI OUT (Din5).

1 вход MIDI IN (Din5).

Устройство посылает МИДИ команду «Старт»  (0хFA) при нажатии на кнопку 1. При следующем нажатии на кнопку 1 формируется команда «Стоп»  (0хFC).

Стерео-аудио выход для клика. Джек 6,3 мм., но сам звук моно.

Светодиод клика

Моно-аудио вход для подмешивания плейбека к клику метронома.

Питание 5 вольт, 500 мA, плюс в центре, БП в комплекте.

Выключателя питания устройство не имеет.

4 разряда индикации.

Регулятор громкости клика.

USB подсоединения устройство не имеет.

Опционально метроном может формировать команду "Старт" от внешней педали или датчика удара, закрепляемого, к примеру, на басовом барабане.

Режим "Грубо" включается и отключается по нажатию кнопки 2. Режим отображается на дисплее "черточкой" в левом индикаторе.

Два МИДИ выхода - это фактически один порт, но разведенный на 2 разных гнезда.

Регулировку уровня входного аудиосигнала плейбека устройство не имеет.

Устройство может работать в 5-и независимых друг от друга режимах: три режима как Master, и два  -  Slave.

В описании устройства под "кликом" понимается аудиосигнал в наушниках, по "синхро или синхронизация" - МИДИ команда (0хF8) RealTime Clock.

1) MasterSync. В этом режиме устройство само формирует сигналы синхронизации. МИДИ вход не воспринимает сигналы. При включении питания устанавливается темп 120 bmp и устройство выдает клик и сигналы синхронизации.  Кратковременным нажатием кнопки 1 дополнительно посылается сообщение «Старт/Стоп» (0хFA).  Если нажатие произойдет "не в такт", то метроном "подстроится" автоматически.

2) MasterClick. Отличается от режима 1 тем, что кнопка "Старт/стоп" выполняет функцию "Вкл/выкл" клика.  А команды "Старт/стоп" не формируются и патерны запускаются вручную на подключенном оборудовании. Синхро идет всегда.

3) MasterStart. Отличается от режима 1 тем, что сигналы синхронизации и клик формируются только после нажатия кнопки «Старт».  Предварительное  прослушивание клика в наушниках в этом режиме не обеспечивается. Но первый клик точно совпадает с синхро.

4) SlaveSync. На МИДИ вход метронома от внешнего устройства (ВУ) поступают сигналы синхронизации и иные (ноты) МИДИ команды. Все МИДИ сообщения транзитом проходят на выход метронома. Клик формируется постоянно, и подтверждается миганием светодиода. Индикации значения темпа в этом режиме нет, и его величину вы можете контролировать только на ВУ. Если ВУ может также формировать  сигнал "Старт" (секвенсер, ритм- машины и т.п.),  то кнопку, формирующую эту команду необходимо нажимать «в такт» клику.

5) SlaveStart. Отличается от режима 4 тем, что клик слышится только после получения от ВУ МИДИ команды "Старт". В этом режиме все синхронно. Применяется, если используется секвенсор, и на нем прежде записаны 1-2 пустых такта. За эти "слышимые" такты, барабанщик может "настроиться" на темп, дать отсчет, или вступить "из-за такта".

Выбор режима.

Переход в состояние задания режима устройства осуществляется нажатием кнопки 2,  (держим ее нажатой), и затем нажимаем еще и кнопку 1. При необходимости нажать еще раз до тех пор, пока на индикаторе не высветится номер режима в виде цифры «01»… «05». Кнопки можно теперь отпустить. Смена номера осуществляется поворотом колеса «по-кругу». Примерно через 2 секунды устройство возвращается в заданный режим. В режимах Master устанавливается и отображается начальный темп 120, а в режимах Slave – цифра «-04», или «-05»,  поскольку в этих режимах индикатор темпа не работает (см. выше).

Метроном запоминает последний выбранный режим при выключении. Значение темпа не запоминается.  Во "входных режимах" при включении прибора высвечиваются во всех разрядах черточки. После прохождения инициализации (1-2 сек) метроном готов к работе.

Примечание:

1) При посыле команды «Стоп», в соответствующих режимах еще может сформироваться один последний клик. Это обусловлено тем, что время нажатия кнопки музыкантом отлично «от мгновенного», может не «попасть в такт» и прибору нужно время для окончания работы.

2) Устройство выдает стабильный период клика за счет кварцевого стабилизатора. Однако, не гарантируется абсолютное соответствие периода другим, не связанным с устройством, синхросигналам. Расхождение не более 2 bmp. Однако, в сетапе должно быть только одно устройство синхронизации. По данному вопросу смотрите ролик на моем канале YouTube.

4) В состоянии выбора режима в наушниках могут быть посторонние призвуки. Это допускается.

5) Внешняя педаль может подключаться не ко всем моделям метронома. Для формирования команды «Старт» она должна подсоединяться к контактам 2 и 3. Используемое гнездо на корпусе прибора - второе слева. Нормальное положения контактов – разомкнутое. Дребезг контактов допускается.

6) Метроном имеет по МИДИ и аудио выходу буферные усилители, что обеспечивает его помехозащищенность.

Вид с внешней стороны.

Если используется 5-и штырьковый разъем, будьте внимательны, т.к. он может быть воткнут неправильно!

Аудио кабель желательно короткий, т.к. специальных средств уменьшения помех (экранировки) аудиовыхода устройство не имеет. Базовый режим – выход на наушники 32-60 оМ.

Прошивка может быть заменена пользователем самостоятельно.

Некоторые модификации метронома могут иметь возможность выбора "тембра" клика из заранее предустановленных, а также режим "акцента сильной доли".